Приложение N 8
к приказу Федеральной
антимонопольной службы
от 7 апреля 2014 г. N 231/14

# Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

| N п\п | Наименование газораспредели-тельной сети | Зона входа в газораспре-делитель-ную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газораспредели - тельные сети г. Омска и Омской области | Независимо | Независимо | Мероприятия по оптимизации существующего технологического режима транспортировки газа на период производства работ по присоединению вновь построенного газопровода. Перечень мероприятий определяется технологией выполнения работ (отключение участка газопровода с продувкой воздухом, врезка под давлением, строительство байпасной линии на период проведения работ по присоединению, пуск газа и т.п.) | В соответствии с требованиями НТД. | Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода, перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах, подготовка места врезки, установка манометров и продувочных свечей, врезка вновь постоенных газопроводов, проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа, изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована. | В соответствии с НТД, нарядом – допуском, планом организации работ, производственными инструкциями | обход трассы присоединенного газопровода, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ | В соответствии с требованиями НТД. |